## Slide 1: NuMaker Brick
Chris Hsieh
June 2016

## Slide 2
大綱
2
系統介紹
新增裝置

## Slide 3
系統介紹
3
使用說明
各模組程式
通訊架構(I2C, TID)
NuMaker Brick平台架構

## Slide 4
通訊架構
4
參數資料
I2C
TID
NuMaker Brick 通訊架構

## Slide 5
通訊架構
5
參數資料：
設定資料的格式
I2C：
  NuMaker Brick 使用 I2C做通訊界面
TID：
裝置間通訊流程

## Slide 6
參數設定
6
目標：
讓I2C傳輸流程只要傳遞數值
因為數目很多，頻寬很小
Address | Data
溫度IP | 溫度,濕度,Overflag……

## Slide 7
參數設定
7
I2C只傳遞數值：
  主控端不知道傳遞來數值如何分析(長度)
Address | Data
Address | Data1 (2 bits) | Data2 (2 bits)
Address | Data1 (2 bits) | Data2 (1 bits)
?

## Slide 8
參數設定
8
I2C只傳遞數值：
  主控端不知道傳遞來數值如何分析(順序)
Address | Data
Address | Data1 | Data2 | Data3
Address | Data1 | Data3
?

## Slide 9
參數設定
9
I2C只傳遞數值：
  主控端不知道傳遞來數值如何分析(結束)
Address | Data
Address | Data1 | Data2 | …
Address | Data1 | Data2
?

## Slide 10
參數設定
10
I2C只傳遞數值：
  主控端不知道數值意義(範圍)
Address | Data
Address | Data1(1000) | Data2(-1000)
Address | Data1(1) | Data2(-1)
?

## Slide 11
參數設定
11
I2C只傳遞數值：
  不知道每個數據長度
  不知道數據順序
  不知道傳值結束時間
  不知道每個數據範圍
Address | Data

## Slide 12
參數設定
12
I2C只傳遞數值：
  不知道每個數據長度：設定資料長度
  不知道數據順序：設定資料順序
  不知道傳值結束時間：給資料筆數
  不知道每個數據範圍：設定最大值、最小值
Address | Data

## Slide 13
參數設定
13
資料內容
最大值
資料分類
輸出類
輸入類
特性類
感測器
最小值
資料長度
資料位置
資料內容
資料總數(每一類)

## Slide 14
參數設定
14
資料內容
最大值
資料分類
輸出類
輸入類
特性類
感測器
最小值
資料長度
資料位置
資料內容
資料總數(每一類)

## Slide 15
TID(Thing Interface Device)
15
輸入類
感測器要回傳給主控端的資料
輸出類
主控端要送給感測器的資料
特性
不常用到的資料

## Slide 16
參數設定
16
資料內容
最大值
資料分類
輸出類
輸入類
特性類
感測器
最小值
資料長度
資料位置
資料內容
資料總數(每一類)

## Slide 17
參數設定
17
所有參數設定皆在tid.h中
資料內容
最大值
(maximum)
資料分類
輸出類
(TID_OUTPUT)
輸入類
(TID_INPUT)
特性類
(TID_Feature)
感測器
(TID_Device)
最小值
(minimum)
資料長度
(datalen)
資料位置
(arg)
資料內容
(value)
資料總數(每一類)
(dataNum)

## Slide 18
通訊架構
18
I2C只要傳遞數值：
  在一開始先傳輸參數的設定
Address | Data
Address | 長度、範圍、順序、總數
Address | Data

## Slide 19
I2C傳值流程
19
Address | 長度、範圍、順序、總數
Address | Data
Address | ID、下一筆資料長度

## Slide 20
I2C傳值流程
20
Address | 長度、範圍、順序、總數
Address | Data
Address | ID、下一筆資料長度
每一秒傳一次
每0.1秒傳一次

## Slide 21
通訊架構
21
參數資料
I2C
TID
NuMaker Brick 通訊架構

## Slide 22
I2C傳值流程
22
Notes: 傳輸的負擔:原本每個感測器在每次的傳遞都要把所有資料都傳送一次，將資料分類後，傳遞的時間便可以大幅縮小

## Slide 23
I2C傳值流程
23
每0.1秒觸發一次
通訊成功與否記憶在
“TIDMstInitDevState”中
Ex.buzzer, LED有連到主控TIDMstInitDevState = 2 | 4 = 6
Notes: 傳輸的負擔:原本每個感測器在每次的傳遞都要把所有資料都傳送一次，將資料分類後，傳遞的時間便可以大幅縮小

## Slide 24
I2C傳值流程
24
Address | Data
輸出
輸入
特性
設定輸出
回報輸入
設定特性
回報特性

## Slide 25
I2C傳值流程
25
Address | 長度、範圍、順序、總數
Address | Data
Address | ID、下一筆資料長度

## Slide 26
I2C傳值流程
26
基本資訊(01)
資料格式(02)
回報輸入(03)
設定輸出(04)
回報特性(05)
設定特性(06)

## Slide 27
I2C傳值流程
27
Address | Command(02) | 資料格式
Address | Command(03) | 回報輸入
Address | Command(01) | 基本資訊
Address | Command(04) | 設定輸出
Address | Command(05) | 回報特性
Address | Command(06) | 設定特性

## Slide 28
I2C傳值流程
28
主控端使用I2C與感測器溝通
  持續執行直到溝通完畢
更新主控端儲存的資料
  溝通完畢後儲存資料至對應的位置
依據更新的資料設定要觸發的模組
  每隔一個周期執行一次
更新I2C的工作狀態
  每隔一個周期執行一次

## Slide 29
TID(Thing Interface Device)
29
程式流程
  loop迴圈中
    週期運算程式
      更新i2c的工作狀態(辨識 or 傳值)
        TIDMstInitFIN=0;
      修改要發送的感測器命令，更新裝置間觸發狀態
        TIDMstUpdateDevState()
    即時運算程式
      持續使用i2c與感測器溝通
        TIDMst_GetDev()
        TIDMstDevTRx()

## Slide 30
I2C傳值流程
30
程式位置
    Main
      TIDMst_GetDev
      TIDMstDevTRx
    Tidmst
      getDev_DevDes
      getDev_RepDes
      DevTRx_In
      DevTRx_Out
      DevTRx_GetFeat
      DevTRx_SetFeat
TIDMstDevTRx
DevTRx_In(回報輸入,03)
TIDMst_GetDev
getDev_DevDes(基本資訊,01)
getDev_RepDes(資料格式,02)
DevTRx_Out(設定輸出,04)
DevTRx_GetFeat(回報特性,05)
DevTRx_SetFeat(設定特性,06)

## Slide 31
通訊架構
31
參數資料
I2C
TID
NuMaker Brick 通訊架構

## Slide 32
I2C傳值流程
32
Address | Command(02) | 資料格式
Address | Command(03) | 回報輸入
Address | Command(01) | 基本資訊
Address | Command(04) | 設定輸出
Address | Command(05) | 回報特性
Address | Command(06) | 設定特性

## Slide 33
I2C傳值流程
33
基本資訊(01)
資料格式(02)
回報輸入(03)
設定輸出(04)
回報特性(05)
設定特性(06)

## Slide 34
I2C傳值流程
34
回報輸入(03)
設定輸出(04)
回報特性(05)
設定特性(06)
Start | Address | W | ACK | Command(03) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | NACK | 
Start | Address | W | ACK | Command(04) | ACK | Command (00) |  | ACK | 
 |  |  | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | ACK | P

## Slide 35
I2C傳值流程
35
回報輸入(03)
設定輸出(04)
回報特性(05)
設定特性(06)
Start | Address | W | ACK | Command(05) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | NACK | 
Start | Address | W | ACK | Command(06) | ACK | Command (00) |  | ACK | 
 |  |  | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | ACK | P

## Slide 36
TID(Thing Interface Device)
36
基本資訊(01)
資料格式(02)
回報輸入(03)
設定輸出(04)
回報特性(05)
設定特性(06)
Start | Address | W | ACK | Command(05) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | NACK | 
Start | Address | W | ACK | Command(06) | ACK | Command (00) |  | ACK | 
 |  |  | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | ACK | P
Address | Data

## Slide 37
TID(Thing Interface Device)
37
基本資訊(01)
資料格式(02)
回報輸入(03)
設定輸出(04)
回報特性(05)
設定特性(06)
Start | Address | W | ACK | Command(05) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | NACK | 
Start | Address | W | ACK | Command(06) | ACK | Command (00) |  | ACK | 
 |  |  | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | ACK | P
資料內容
最大值
資料分類
輸出類
輸入類
特性類
感測器
最小值
資料長度
資料位置
資料內容
資料總數(每一類)

## Slide 38
TID(Thing Interface Device)
38
Start | Address | W | ACK | Command(05) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | NACK | 
資料名稱 | 資料內容 | 資料長度 | 功能說明
回報輸入長度 (命令輸出長度) (回報特性長度) (設定特性長度) | 變動 | 2 位元組 | 這一筆資料的長度， 是 I2C 傳值時所需要的設定
第一筆資料數值 | 變動 | 1~2 位元組 | 該分類中的第一筆資料數值
第二筆資料數值 | 變動 | 1~2 位元組 | 該分類中的第二筆資料數值
... | … | … | …

## Slide 39
TID(Thing Interface Device)
39
Start | Address | W | ACK | Command(05) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Data (length field,LSB) |  | ACK | Data (length field,MSB) |  | ACK | 
 |  |  | Data (Report Field,LSB) |  | ACK | … | Data (Report Field,MSB) | NACK | 
AHRS | 資料內容 | 資料長度 | 功能說明
回報輸入長度 | 5 (2+2+1) | 2 位元組 | 這一筆是這次傳的資料的長度
振動感測值 | 0 | 2位元組 | 振動感測值
振動警報旗標 | 0 | 1位元組 | 振動警報旗標
... | … | … | …

## Slide 40
TID(Thing Interface Device)
40
AHRS | 資料內容 | 資料長度 | 功能說明
回報輸入長度 | 5 (2+2+1) | 2 位元組 | 這一筆是這次傳的資料的長度
振動感測值 | 0 | 2位元組 | 振動感測值
振動警報旗標 | 0 | 1位元組 | 振動警報旗標
Address | Data

## Slide 41
I2C傳值流程
41
Address | 長度、範圍、順序、總數
Address | Data
Address | ID、下一筆資料長度

## Slide 42
TID(Thing Interface Device)
42
基本資訊(01)
資料格式(02)
回報輸入(03)
設定輸出(04)
回報特性(05)
設定特性(06)

## Slide 43
I2C傳值流程
43
基本資訊(01):
資料格式(02)
Address | 長度、範圍、順序、總數
Address | ID、下一筆資料長度
Start | Address | W | ACK | Command(01) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | TID Descriptor |  | ACK | … | TID Descriptor | ACK | 
Start | Address | W | ACK | Command(02) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Report Descriptor |  | ACK | … | Report Descriptor | ACK | 

## Slide 44
Start | Address | W | ACK | Command(01) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | TID Descriptor |  | ACK | … | TID Descriptor | ACK | 
TID(Thing Interface Device)
44
基本資訊(01)
Address | ID、下一筆資料長度

## Slide 45
Start | Address | W | ACK | Command(01) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | TID Descriptor |  | ACK | … | TID Descriptor | ACK | 
TID(Thing Interface Device)
45
資料格式(02)
資料名稱 | 資料內容 | 資料長度 | 功能說明
開始旗標 | 257 (1, 1) | 2 位元組 | 
基本資料長度 | 26 | 2 位元組 | 第一階段 (感測模組基本資訊) 的資料長度，是 I2C 傳值時所需要的設定
資料格式長度 | 變動 | 2 位元組 | 第二階段 (感測模組資料格式) 的資料長度
回報輸入長度 | 變動 | 2 位元組 | 第三階段感測模組回報輸入的資料長度
設定輸出長度 | 變動 | 2 位元組 | 第三階段主控端命令輸出的資料長度
回報特性長度 | 變動 | 2 位元組 | 第三階段感測模組回報特性的資料長度
設定特性長度 | 變動 | 2 位元組 | 第三階段主控端設定感測模組特性的資料長度
公司代號 | 變動 | 2 位元組 | 出產感測模組的公司代號
設備代號 | 變動 | 2 位元組 | 感測模組的設備代號
產品代號 | 變動 | 2 位元組 | 感測模組的產品代號
韌體版本 | 變動 | 2 位元組 | 感測模組的韌體版本
設備類別代號 | 變動 | 2 位元組 | 感測模組的設備類別代號
保留位 | 變動 | 2 位元組 | 
保留位 | 變動 | 2 位元組 | 

## Slide 46
TID(Thing Interface Device)
46
資料格式(02)
Start | Address | W | ACK | Command(02) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Report Descriptor |  | ACK | … | Report Descriptor | ACK | 
Address | 長度、範圍、順序、總數

## Slide 47
TID(Thing Interface Device)
47
資料格式(02)
Start | Address | W | ACK | Command(02) | ACK | Command (00) |  | ACK | Sr
 | Address | R | Report Descriptor |  | ACK | … | Report Descriptor | ACK | 
資料名稱 | 資料內容 | 資料長度 | 功能說明
資料格式長度 | 變動 |  | 這一筆資料的長度， 是 I2C 傳值時所需要的設定
資料類別 (特性) | 257 (1, 1) | 2 位元組 | 宣告以下資料的資料類別：特性
資料位址 | 5 | 1 位元組 | 宣告這筆資料的位址 (5, 17, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 101, 113)
資料長度 | 1~2 | 1 位元組 | 宣告這筆資料的長度(1位元組~2位元組)
通知下一筆是資料的最小值及最小值資料長度 | 9 or 10 | 1 位元組 | 宣告下一欄是資料的最小值 (8) 還有下一欄的長度(1or2)
資料的最小值 | 變動 | 1~2位元組 | 資料的最小值
通知下一筆是資料的最大值及最大值資料長度 | 13 or 14 | 1 位元組 | 宣告下一欄是資料的最小值 (12) 還有下一欄的長度(1or2)
資料的最大值 | 變動 | 1~2位元組 | 資料的最大值

## Slide 48
TID(Thing Interface Device)
48
tid
主控端與儲存TID變數的程式
tidmst
主控端與感測器通訊的主要程式
Tiddev
感測器儲存TID變數的程式
i2cdev
I2c子程式
i2c_ms
處理i2c通訊的程式
Devcheck
初始化辨認裝置的程式

## Slide 49
Q and A
49